## Slide 1
ארגון המחשב ומערכות הפעלה
אביב תשע"ז
תרגול מס' 5
Floating Point
נקודה צפה

## Slide 2: שברים בינאריים
bi
bi–1
b2
b1
b0
b–1
b–2
b–3
b–j
• • •
• • •
.
1
2
4
2i–1
2i
• • •
• • •
1/2
1/4
1/8
2–j

## Slide 3: הצגת שברים בצורה בינארית
Decimal | Fractional | Representation
0.010 | 0 | 0.02
0.2510 | ¼ | 0.012
0.2510 | 2/8=0/2+1/4+0/8 | 0.0102
0.187510 | 3/16 | 0.00112
0.187510 | 6/32 | 0.001102
0.20312510 | 13/64 | 0.0011012
0.101562510 | 13/128 | 0.000110102
0.1992187510 | 51/256 | 0.001100112

## Slide 4: Fractional Numbers (cont.)
  Exercise 1: Convert (0.625)10 to its binary form
  Exercise 2: Convert (0.6)10 to its binary form
    Solution:
    Solution: 0.625 x 2 = 1.25  extract 1
      0.25 x 2 = 0.5  extract 0
      0.5 x 2 = 1.0  extract 1
      0.0  stop
       (0.625)10 = (0.101)2
      0.6 x 2 = 1.2  extract 1
      0.2 x 2 = 0.4  extract 0
      0.4 x 2 = 0.8  extract 0
      0.8 x 2 = 1.6  extract 1
      0.6 x 2 = 
       (0.6)10 = (0.1001 1001 1001 …)2

## Slide 5: Fractional Numbers (cont.)
Errors
  One source of error in the computations is due to back and forth conversions between decimal and binary formats
  Example: (0.6)10 + (0.6)10 = 1.210
    Since (0.6)10 = (0.1001 1001 1001 …)2
    Lets assume a 8-bit representation: (0.6)10 = (0 .1001 1001)2 , therefore
    0.6 0.10011001
    + 0.6  + 0.10011001
    1.00110010
    Lets reconvert to decimal system:
    (1.00110010)b
    = 1 x 20 + 0 x 2-1 + 0 x 2-2 + 1 x 2-3 + 1 x 2-4 + 0 x 2-5 + 0 x 2-6 + 1 x 2-7 + 0 x 2-8
    = 1 + 1/8 + 1/16 + 1/128 = 1.1953125
     Error = 1.2 – 1.1953125
    = 0.0046875

## Slide 6: הצגת שברים
Franctional | Binary | Decimal
1/4 | 0.01 | 0.25
3/8 |  | 
23/16 |  | 
 | 10.1101 | 
 | 1.011 | 
 |  | 5.625
 |  | 3.0625
0.011
0.375
1.0111
1.4375
45/16
2.8125
11/8
1.375
45/8
101.101
49/16
11.0001

## Slide 7: Floating Point Representation
Numerical Form
  –1s M 2E
    Sign bit s determines whether number is negative or positive
    Significand M normally a fractional value in range [1.0,2.0).
    Exponent E weights value by power of two
Encoding
  MSB is sign bit
  exp field encodes E
  frac field encodes M
s
exp
frac

## Slide 8: טווחים של FP (8 סיביות)
חלוקה אפשרית:
e=00002 שמור ל-0 ול-Denormal
  הסבר על למה ואיך denormal מופיע בתקיית התרגולים ב-Moodle
e=11112 שמור ל-NaN ולאינסוף
נשארו 14 ערכי אקספוננט רגילים, 7 יהיו חיובים, 6 שליליים ו-0.
לכן ערכי E הם -6,-5,…,5,6,7
וערכי e בזיכרון הם 00012, 00102, …,10102, 11012, 11102
ונוסחת המעבר היא E+bias=e כאשר bias=7
בהכללה, bias=2k-1-1, כאשר k הוא מספר הסיביות של exp.
s
4 סיביות exp
3 סיביות frac

## Slide 9: Denormalized Values
Condition
  exp = 000…0
Value
  Exponent value E = –Bias + 1
  Significand value M = 0.xxx…x2
    xxx…x: bits of frac
Cases
  exp = 000…0, frac = 000…0
    Represents value 0
    Note that have distinct values +0 and –0
  exp = 000…0, frac  000…0
    Numbers very close to 0.0
    Lose precision as get smaller
    “Gradual underflow”

## Slide 10: Summary of Floating Point Real Number Encodings
NaN
NaN
+

0
+Denorm
+Normalized
-Denorm
-Normalized
+0

## Slide 11: תרגיל
−18.25
1810 = 100102
0. 2510 = 0*2-1 + 1*2-2 + 0 * 2-3 +…= . 012
כלומר המספר שלנו הוא 10010.01 או 1.001001x24
השבר (frac) יכיל אם כן את 001001 וימולא באפסים מימין.
מה עם האקספוננט (E) 4? לכאורה צריך להיות E= 410 = 102
  ...אבל מבצעים הטיה בגודל 127 ולכן מקודדים את
  4 + 127 = 13110 = 100000112
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1

## Slide 13: דוגמא ל-Denormalized
נניח שברצוננו לייצג את את המספר ה-denormalized החיובי הקטן ביותר.
ידוע שמספר שהוא denormalized כל חלק האקספוננט שלו מכיל אפסים.
נוסחת המעבר עבור denormalized numbers היא:
E=1-bias
כאשר: bias = -1
k = 8 => bias = 127
E = 1-127 = -126
ידוע גם שמספר שהוא denormalized חלק השבר בו צריך להיות גדול מ-0 (כי אחרת נקבל את המספר 0).
כדי למצוא את ה-denormalized הקטן ביותר נרצה שחלק השבר יהיה : 00000…1
נשתמש בנוסחה לחישוב הערך המספרי:
V = =
ובכן הייצוג של המספר הוא:
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 14: תרגיל (הנחה: קלט לא NaN)

## Slide 15: Answers to Floating Point Puzzles
x == (int)(float) x
x == (int)(double) x
f == (float)(double) f
d == (float) d
f == -(-f);
2/3 == 2/3.0
d < 0.0 ((d*2) < 0.0)
d > f -f > -d
d * d >= 0.0
(d+f)-d == f
int x = …;
float f = …;
double d = …;
Assume neither
d nor f is NAN
x == (int)(float) x No: 24 bit significand
x == (int)(double) x Yes: 53 bit significand
f == (float)(double) f Yes: increases precision
d == (float) d No: loses precision
f == -(-f); Yes: Just change sign bit
2/3 == 2/3.0 No: 2/3 == 0
d < 0.0 ((d*2) < 0.0) Yes!
d > f -f > -d Yes!
d * d >= 0.0 Yes!
(d+f)-d == f No: Not associative

## Slide 16: תשובות התרגיל
TRUE - double is 64 bits , int is 32 bits.
FALSE – float and int are 32 bits , there might be loss of information
FALSE – double is 64 bits , float is only 32 bits. There might be loss of information while casting. ד
TRUE - double is 64 bits , float is 32 bits.
TRUE – We only change the sign bit.
TRUE – The result of both divisions is in FP format.
Notice: 1/2 == 1/2.0 is FALSE. (1/2 = 0 – division of integers)
G. TRUE
H. FALSE – No associative if FP addition.

## Slide 17: תרגיל- V = (–1)s [1.frac] 2E
V | M | f | E | e | Bits |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0
¼ | ¼ | ¼ | 0 | 0 | 01 | 00 | 0
2/4 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 10 | 00 | 0
¾ | ¾ | ¾ | 0 | 0 | 11 | 00 | 0
4/4 | 4/4 | 0/4 | 0 | 1 | 00 | 01 | 0
5/4 | 5/4 | ¼ | 0 | 1 | 01 | 01 | 0
6/4 | 6/4 | 2/4 | 0 | 1 | 10 | 01 | 0
7/4 | 7/4 | ¾ | 0 | 1 | 11 | 01 | 0
8/4 | 4/4 | 0/4 | 1 | 2 | 00 | 10 | 0
10/4 | 5/4 | ¼ | 1 | 2 | 01 | 10 | 0
12/4 | 6/4 | 2/4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0
14/4 | 7/4 | ¾ | 1 | 2 | 11 | 10 | 0
+∞ | ― | ― | ― | ― | 00 | 11 | 0
NaN | ― | ― | ― | ― | 01 | 11 | 0
NaN | ― | ― | ― | ― | 10 | 11 | 0
NaN | ― | ― | ― | ― | 11 | 11 | 0